Aéroclub De Haguenau CHECK-LIST REIMS / CESSNA F172 CHECK-LIST NORMALE : PAGES BLANCHES CHECK-LIST URGENCE : PAGES JAUNES CHECK-LIST ANORMALE : PAGES JAUNES LIMITATIONS : PAGES BLANCHES PRE-AFFICHAGES : PAGES BLANCHES Edition 3.0 du 04/07/05

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 1/18 |
| --- | --- | --- |
| PRISE EN COMPTE CELLULE Vérifiée GOUVERNES Vérifiées TRAIN Vérifié RESERVOIRS Vérifiés MOTEUR Vérifié Check-list « PRISE EN COMPTE » terminée. PREPARATION POSTE Visite Pré vol Effectuée Briefing Passagers Effectué Siéges Réglés Ceintures Réglées et attachées FREINS Serrés DISJONCTEURS (fusibles) Vérifiés Equipements électriques P.A OFF Interrupteur Avionique OFF RESERVOIR ESSENCE BOTH ROBINET CARBURANT ON DISJONCTEURS AVIONIQUES Vérifiés Instruments Vérifiés DOCUMENTS AVION A bord, à jour MICRO & CASQUE SECOURS A bord LAMPE DE POCHE SECOURS (si VDN) Vérifiée CABINE Rangée Check-list « PREPARATION POSTE » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 2/18 |
| --- | --- | --- |
| MISE EN ROUTE 1-MANETTE DES GAZ légèrement ouverte 2-MELANGE Etouffoir 3- ENVIRONNEMENT Dégagé 4-Interrupteur Général ON 5- ANTICOLLISION ON 6-Pompe Electrique ON NOTE NE PAS FAIRE ETAPE 7, SI MOTEUR CHAUD 7-Richesse avancer débit 3 à 5 Gal puis étouffoir 8_Magnetos START 9-Richesse Accompagner vers plein riche quand le moteur a démarré. Check-list « MISE EN ROUTE » terminée. APRES MISE EN ROUTE REGIME 1000 tr/min PRESSION D’HUILE Correcte Pompe Electrique OFF ALTERNATEUR Marche, Charge vérifiée AVIONIQUE ON CHARGE ALTERNATEUR Normale FEUX de Navigations à la demande RADIO Marche, testées FREQUENCES Affichées OBS/HSI Routes affichées TRANSPONDEUR Prêt, testé CODE Affiché DEPRESSION GYROS Normale MAQUETTE HORIZON Dégrossie CONSERVATEUR DE CAP Dégrossi VOLETS Rentrés PORTES Fermées ATIS/MSG Radio Effectués Check-list « APRES MISE EN ROUTE » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 3/18 |
| --- | --- | --- |
| ROULAGE HEURE BLOC Notée FREINS Essayés INSTRUMENTS GYROS Vérifiés Check-list « ROULAGE » terminée. ESSAIS MOTEUR (1800tr/min) FREINS Appliqués INSTRUMENTS MOTEUR Vérifiés MAGNETOS 1 et 2 Testées RALENTI MOTEUR Vérifié Check-list « Essais moteur » terminée. AVANT ALIGNEMENT COMMANDES Libres, bon sens PORTES HABITACLE Verrouillées CEINTURES - HARNAIS Attachés COMPENSATEURS Réglés VOLETS DE COURBURE à la demande BATTERIE Marche CHARGE ALTERNATEUR Positive DEPRESSION GYROS Normale SERRAGE MANETTE DE GAZ Ajusté MELANGE Riche MAGNETOS BOTH INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert RESERVOIR ESSENCE BOTH AUTONOMIE Annoncée CALAGE ALTIMETRE Vérifié FREQ RADIO-COM Sélectionnées FREQ RADIO-NAV Sélectionnées ROUTES O.B.S Affichées CODE TRANSPONDEUR Affiché BRIEFING DECO & DEPART Effectués Check-list « AVANT ALIGNEMENT » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 4/18 |
| --- | --- | --- |
| AVANT DECOLLAGE PHARE Marche PITOT A la demande STROBES - ROTATING Marche CONSERVATEUR DE CAP Cap de la piste COMPAS Comparé CHRONO H déco notée 1ère HEA affichée TRANSPONDEUR Marche, ALT Check-list « AVANT DECOLLAGE » terminée. APRES DECOLLAGE APRES 300FT VOLETS Rentrés Pompe Electrique OFF MOTEUR Réglé INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert PHARE Arrêt Check-list « APRES DECOLLAGE » terminée. MONTEE CALAGES ALTIS Vérifiés, comparés PUISSANCE MOTEUR Ajustée INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CHARGE ALTERNATEUR Normale DEPRESSION GYROS Normale TEMPERATURE EXTERIEURE Vérifiée Check-list « MONTEE » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 5/18 |
| --- | --- | --- |
| DEBUT DE CROISIERE MOTEUR 2100 à 2700 tr/min INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert MELANGE Réglé COMPENSATEURS Réglés CALAGE ALTIS Vérifié CONSERVATEUR DE CAP Vérifié ou recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale BILAN ESSENCE Effectué TEMP. EXTERIEURE Vérifiée RECHAUFFAGE PITOT A la demande RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « DEBUT DE CROSIERE » terminée. EN ROUTE INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CONSERVATEUR DE CAP Recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale BILAN ESSENCE Effectué TEMP. EXTERIEURE Vérifiée RECHAUFFAGE PITOT A la demande RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « EN ROUTE » terminée. DESCENTE MELANGE Optimal Sélecteur Réservoirs. BOTH CALAGE ALTIMETRE Vérifié INDEX ALTIMETRIQUE Réglé CONSERVATEUR DE CAP Recalé RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées BRIEFING ARRIVEE Effectué Check-list « DESCENTE » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 6/18 |
| --- | --- | --- |
| APPROCHE INITIALE CALAGE ALTIS Vérifiés, comparés INDEX ALTIMETRIQUE Réglé RADIO NAV Approche finale Check-list « APPROCHE INITIALE » terminée. APPROCHE - ATTENTE FREINS Testés MOTEUR Réglé MELANGE PLEIN RICHE PHARE Marche Pilote Automatique OFF VOLETS 10° ESSENCE BOTH HARNAIS Serrés, bloqués Check-list « APPROCHE - ATTENTE » terminée. FINALE VOLETS 40° ou 20° ou 10° VITESSE FINALE Annoncée VENT TRAVERSIER Vérifié Check-list « FINALE » terminée. |

|  | F172 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 7/18 |
| --- | --- | --- |
| APRES ATTERRISSAGE Pompe Electrique OFF PHARE Off RECHAUFFAGE PITOT Off VOLETS Rentrés COMPENSATEURS Au neutre TRANSPONDEUR STBY Check-list « APRES ATTERRISSAGE » terminée. AU PARKING FREINS DE PARK Serrés RADIO Annonce effectuée Interrupteur Avionique Off Equipements Electriques Off Pilote Automatique Off VOLETS Rentrés COMPENSATEURS Au neutre FEUX & PHARE Off RECHAUFFAGE PITOT Off ALTERNATEUR Off MELANGE Etouffoir MANETTE DES GAZ Ralenti MAGNETOS Off Interrupteur Général Off Sélecteur Réservoir Lleft ou Right HEURE BLOC ARRIVEE Notée Check-list « AU PARKING » terminée. |

|  | F172 PREAFFICHAGES | 04/07/05 Ed. 3.0 8/18 |
| --- | --- | --- |
| PRE-AFFICHAGES IAS Vts RPM MIXT Rotation 55 10° Max Riche Montée initiale 75/85 10° Max Riche Montée pente max 62 0° Max Riche A 10,000ft 67 0° Max Riche Montée vario max 74 0° Max Riche A 10,000ft 72 0° Max Riche Montée normale 80 0° Max Riche Croisière lente 100 0° 2100 Réglé* Croisière normale 115 0° 2700 Réglé* Descente VNO 128 0° 2500 Riche Descente croisière 115 0° 2000 Riche Attente lisse 75 0° 2200 Riche Approche palier 75 10° 2200 Riche Approche descente 70 30° 1500 Riche Finale 1,3 Vs 70 20° 1800 Riche Finale 1,3 Vs0 60 40° 1800 Riche * : En dessous de 3000 ft régler le mélange plein riche. Vitesse optimum de plané 68 kts RAPPELS Vérifier le tableau Vs0 48 kt Vs 56 kt 1,3 Vs 75 kt 1,3 Vs1 70 kt 1,3 Vs0 65 kt 1,45 Vs 85 kt 1,45 Vs1 80 kt |

|  | F172 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 3.0 9/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE MOTEUR EN VOL VITESSE 68 Kts SELECTEUR RESERVOIR Les deux MANETTE DES GAZ Ouvert 2,5 cm MIXTURE Plein riche MAGNETOS Les deux ( Le moteur redémarre. ( Le moteur ne redémarre pas. VITESSE 65 Kts ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». Check-list « PANNE MOTEUR » terminée. PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE VITESSE 65 Kts ( Le moteur ne redémarre pas. CAP QFU ± 30° MIXTURE Etouffoir SELECTEUR RESERVOIR Off ATC Alerté Volets Selon nécessité Alternateur Off Batterie Off Magnétos Off Portes Déverrouillée avant impact Check-list « PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE » terminée. |

|  | F172 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 3.0 10/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU MOTEUR AU SOL DEMARREUR 20s max Si le moteur démarre : COMMANDE DE PUISSANCE 1700 tr/min MIXTURE Etouffoir Si le moteur ne démarre pas : COMMANDE DE PUISSANCE Plein ouvert MIXTURE Etouffoir DEMARREUR On EXTINCTEUR Déchargé BATTERIE Off MAGNETOS Off ROBINET CARBURANT Off FLAMMES Etouffées ( Evacuer au plus tôt les passagers. ( Eteindre le feu par tous les moyens possible. Check-list « FEU MOTEUR AU SOL » terminée. FEU MOTEUR EN VOL MIXTURE Etouffoir SELECTEUR RESERVOIR Off POMPE ELECTRIQUE Off MAGNETOS Off DESEMBUAGE Off CHAUFFAGE CABINE Off AERATEURS Ouverts ATC Alerté ALTERNATEUR Off BATTERIE Off VITESSE 100 kts ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » ( Ne pas tenter un redémarrage du moteur. Check-list « FEU MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | F172 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 3.0 11/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU ELECTRIQUE BATTERIE Off ALTERNATEUR Off EQUIPEMENTS ELECTRIQUES Off AERATEURS Off EXTINCTEUR Déchargé ( Si l’incendie semble maîtrisé. BATTERIE On ALTERNATEUR On DISJONCTEURS Identifiés INTER. RADIO & ELEC. On, un à un AERATEURS, VENTILATION Ouverts ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » Check-list « FEU ELECTRIQUE » terminée. FEU / FUMEES CABINE INTERRUPTEUR GENERAL Off CHAUFFAGE CABINE & AERATEURS Fermés EXTINCTEUR Déchargé ( Procéder à un atterrissage au plus tôt. Check-list « FEU / FUMEES CABINE » terminée. FEU / FUMEES VOILURE FEUX DE NAVIGATION Off FEUX A ECLATS Off RECHAUFFAGE PITOT Off ( Effectuer une glissade pour empêcher les flammes d’atteindre le réservoir et la cabine. ( Procéder à un atterrissage au plus tôt volets rentrés. Check-list « FEU / FUMEES VOILURE » terminée. |

|  | F172 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 3.0 12/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE D’ALTERNATEUR Indication de charge excessive : ALTERNATEUR Off BREAKER ALTERNATEUR Désenclenché EQUIP. ELEC. NON ESSENTIELS Off ( Atterrir dès que possible. Voyant d’alarme de sous tension allumé : RADIOS Off INTERRUPTEUR GENERAL Off INTERRUPTEUR GENERAL On BREAKER ALTERNATEUR Enclenché VOYANT ALARME SOUS TENSION Eteint RADIOS On ( Le voyant d’alarme de sous tension se rallume. ALTERNATEUR Off EQUIP. ELEC. Off ( Atterrir dès que possible. Check-list « PANNE D’ALTERNATEUR » terminée. VIBRATIONS MOTEUR MIXTURE Plein riche Pompe Electrique ON JAUGES RESERVOIRS Vérifiés MAGNETOS 1 ou 2 Si aucune amélioration en sélectionnant la magnéto 1 ou 2, revenir sur 1 + 2. ( Les vibrations continuent. RPM 2200 tr/min maxi. ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « VIBRATIONS MOTEUR » terminée. |

|  | F172 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 3.0 13/18 |
| --- | --- | --- |
| ATTERRISSAGE FORCE RECONNAISSANCE TERRAIN 60 kts (volets 20°) CEINTURES / HARNAIS Serrés MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché BALISE DE DETRESSE On INTER. EQUIP. ELECTRO. Off VITESSE 60 kts (volets 40°) BATTERIE Off PORTE CABINE Déverrouillée MIXTURE Etouffoir ROBINET CARBURANT Fermé MAGNETOS Off ( Atterrir en position légèrement queue basse et ensuite freiner énergiquement. Check-list « ATTERRISSAGE FORCE » terminée. AMERRISSAGE FORCE MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché OBJETS LOURDS Arrimés ou jetés APPROCHE Vw fort, mer houleuse : dans le vent Vw faible, forte houle : // aux lames VITESSE avec moteur : 55 kts Sans moteur : 65 kts Vts 0° 60 kts Vts 10° PORTE CABINE Déverrouillée VISAGE Protégé Une fois l’amerrissage effectué : EVACUATION Ordonnée GILETS DE SAUVETAGE Gonflés Check-list « AMERRISSAGE FORCE » terminée. |

|  | F172 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 14/18 |
| --- | --- | --- |
| ARRET MOTEUR VOLONTAIRE VITESSE 65 kts ALTERNATEUR Off MIXTURE Etouffoir ( Lorsque le moteur est arrêté SELECTEUR RESERVOIR Fermé Check-list « ARRET MOTEUR VOLONTAIRE » terminée. RALLUMAGE MOTEUR EN VOL VITESSE 65 kts RESERVOIR ESSENCE Les deux POMPE ELECTRIQUE ON COMMANDE DE GAZ Plein gaz MIXTURE Plein riche ( Mise en route en moulinet VITESSE Vers 128 Kts Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR On POMPE ELECTRIQUE OFF ( Mise en route au démarreur DEMARREUR 20s max Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR On POMPE ELECTRIQUE OFF Check-list « RALLUMAGE MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | F172 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 15/18 |
| --- | --- | --- |
| BAISSE DE PRESSION D’HUILE (Température d’huile « dans le rouge » TEMPERATURE D’HUILE Dans le rouge PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». (Température d’huile élevée TEMPERATURE D’HUILE Elevée PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. ( Une baisse de pression d’huile se doit d’être confirmée par une augmentation de la température d’huile. Sinon, il s’agit d’une panne d’indication. Check-list « BAISSE DE PRESSION D’HUILE » terminée. GIVRAGE MOTEUR REGIME MOTEUR En diminution RECHAUFFAGE CARBURATEUR On ( Si le givrage persiste, procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « GIVRAGE MOTEUR » terminée. SURCHAUFFE MOTEUR PRESSION D’HUILE Vérifiée/surveillée ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « SURCHAUFFE MOTEUR » terminée. |

|  | F172 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 3.0 16/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE D’ANEMOMETRE PITOT HEAT On BREAKER PITOT HEAT Enclenché ( L’anémomètre indique toujours une valeur erronée : REGIME MOTEUR Pré-affichages + 100 tr/min ( Se présenter par un tour de piste standard à 1000 ft. Check-list « PANNE D’ANEMOMETRE » terminée. PANNE DE VOLETS VITESSE EN FINALE 70 Kts + Kve ( Se présenter par un tour de piste standard à 1000 ft. ( Procéder un atterrissage (complet). Check-list « PANNE DE VOLETS » terminée. ATTERRISSAGE AVEC GOUVERNE DE PROFONDEUR HORS D’USAGE VOLETS 20° VITESSE 60 kts COMPENSATION Pour cette vitesse PUISSANCE Ajustée pour la descente Arrondi : COMPENSATEUR Vers le plein cabré PUISSANCE En réduction Check-list « ATTERRISSAGE AVEC GOUVERNE DE PROFONDEUR HORS D’USAGE » terminée. |

|  | F172 LIMITATIONS | 04/07/05 Ed. 3.0 17/18 |
| --- | --- | --- |
| MASSE MAXI. AU ROULAGE 1043 Kg MASSE MAXI. AU DECOLLAGE 1043 Kg MASSE MAXI. A L’ATTERRISSAGE 1043 Kg MASSE MAXI. EN SOUTE 54 Kg EQUIPAGE MINIMUM 1 NBR MAXI D’OCCUPANTS 4 VITESSES Vs0 41 kts Vs 47 kts VFE 85 kts VA 97 kts VNO 128 kts VNE 160 kts VITESSES DE DECROCHAGE Puissance réduite – Masse : 1043 kg Inclinaison Vs Vs0 0° 47 Kts 41 Kts 20° 49 Kts 43 Kts 40° 54 Kts 47 Kts 50° 59 Kts 51 Kts 60° 67 Kts 58 Kts LIMITES DE VENT VENT TRAVERSIER 15 kts VENT ARRIERE 10 kts VENT MAXI. AU ROULAGE 40 kts FACTEURS DE CHARGE Volets rentrés -1,52 g à +3,8 g Volets sortis 0 à +3 g |

|  | F172 LIMITATIONS | 04/07/05 Ed. 3.0 18/18 |
| --- | --- | --- |
| LIMITATIONS PROPULSEUR MOTEUR REGIME MINI. 500 tr/min REGIME MAXI. 2700 tr/min HUILE CAPACITE MINI. 4 US Qts CAPACITE MAXI. 6 US Qts TEMPERATURE MAXI. 245°F PRESSION MINI. 25 PSI PRESSION MAXI. 115 PSI DEMARREUR UTILISATION CONTINUE 20 s maxi ENTRE 2 SEQUENCES 2 min LIMITATIONS EQUIPEMENTS ELECTRICITE CHARGE MAXI. 60 A |