Aéroclub De Haguenau CHECK-LIST DR 400/120 F-GFXC CHECK-LIST NORMALE : PAGES VERTES CHECK-LIST URGENCE : PAGES ROUGES CHECK-LIST ANORMALE : PAGES JAUNES LIMITATIONS : PAGES BLANCHES PRE-AFFICHAGES : PAGES BLANCHES Edition 4.0 du 04/07/05

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 1/18 |
| --- | --- | --- |
| Visite Pré Vol Purges Effectuées Contacts magnétos Coupés Interrupteur général Marche Jauge à essence Vérifié Feux (Phares, Nav, Strobe) Vérifiés Avertisseur décrochage Vérifié Interrupteur général Arrêt Commandes de vol Libres Robinet sélecteur essence Ouvert Mixture Tirée Volets Sortis Bouchon réservoir En place Autonomie Vérifiée Prises statiques Caches retirés (de chaque côté du fuselage) Etat des empennages Vérifié Tab (charnières libres) Vérifié Charnières de la direction Vérifiées Etat des volets Vérifié Charnières volets Vérifiées (en position Fermée, les volets doivent être en appui sur les cales) Charnières d’ailerons Vérifiées Cordes d’amarrage Enlevées Fourche et cordes Enlevées Atterrisseur principal (état, gonflage) Vérifié Atterrisseur avant (état, gonflage) Vérifié Etat carénages de roues Vérifiée Entoilage (rayures et déchirures) Vérifié Propreté verrière Vérifiée Niveau d’huile Vérifié, trappe fermée (Ne pas voler avec moins de 4 litres, repère 4 sur la jauge) (Faire le plein d’essence et d’huile pour un vol prolongé). Etat de l’hélice Vérifié Bouts de pales d’hélice Vérifiés Cône d’hélice et déflecteurs Vérifiés Entrée d’air Propre Fixation échappements Vérifiée Filtre décanteur Purgé Fixation capot moteur dzus Vérifiées (en ligne de vol) Hélice Brassée par temps froid Check-list « VISITE PRE VOL » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 1/18 |
| --- | --- | --- |
| PREPARATION POSTE MAGNETOS Arrêt SIEGES Réglés et verrouillés CEINTURES ATTACHEES Attachées FREIN DE PARC Serré RESERVOIR ESSENCE ouvert RADIO COM / NAV Arrêt TRANSPONDEUR Arrêt DISJONCTEURS Enfoncés CHRONO Remonté, à l’heure HORAMETRE Noté DOCUMENTS AVION A bord, à jour MICRO & CASQUE SECOURS A bord LAMPE DE POCHE SECOURS (si VDN) Vérifiée CABINE Rangée Check-list « PREPARATION POSTE » terminée. AVANT MISE EN ROUTE VERRIERE Fermée VOLETS Rentrés RESERVOIR ESSENCE Ouvert MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBURATEUR Poussé BATTERIE Marche ALTERNATEUR Coupé AVIONIQUE Coupé ANTICOLLISION Marche POMPE ELECTRIQUE Marche (pression vérifiée) INJECTIONS 2 à froid MANETTE DES GAZ 1 cm ENVIRONNEMENT Dégagé Check-list « AVANT MISE EN ROUTE » terminée |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 2/18 |
| --- | --- | --- |
| MISE EN ROUTE MAGNETOS Both Démarrage Start APRES MISE EN ROUTE REGIME 1000 à 1200 tr/min PRESSION D’HUILE Correcte Essai coupure Effectué <1000 t/mn POMPE ELECTRIQUE Coupée ALTERNATEUR Marche (charge normale) RADIO COM Marche FREQUENCES Affichées RADIO NAV Marche FREQUENCES Affichées OBS/HSI Routes affichées TRANSPONDEUR Stand By CODE Affiché DEPRESSION GYROS Normale MAQUETTE HORIZON Dégrossie CONSERVATEUR DE CAP Dégrossi VERRIERE Fermée Check-list « APRES MISE EN ROUTE » terminée. ROULAGE HEURE BLOC Notée FREINS Essayés INSTRUMENTS GYROS Vérifiés Check-list « ROULAGE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 3/18 |
| --- | --- | --- |
| ESSAIS MOTEUR FREINS Serrés VERRIERE Fermée et verrouillée MANCHE Secteur arrière TEMPERATURE HUILE Vérifiée > 40°mini REGIME MOTEUR 1800 tr/min MAGNETOS 1 et 2 Testées RECHAUFFAGE CARBURATEUR Testé RALENTI MOTEUR Vérifié REGIME MOTEUR 1200 tr/min Check-list « Essais moteur » terminée. AVANT ALIGNEMENT COMMANDES Libres, bon sens VERRIERE Fermée et verrouillées COMPENSATEUR Réglé VOLETS DE COURBURE essayés puis 10° MAGNETOS Les 2 BATTERIE Marche ALTERNATEUR Marche CHARGE ALTERNATEUR Positive DEPRESSION GYROS Normale POMPE ELECTRIQUE Marche PRESSION ESSENCE Vérifiée RESERVOIR ESSENCE Ouvert AUTONOMIE Annoncée MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBURATEUR Froid TOUS DISJONCTEURS Enclenchés INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CALAGE ALTIMETRE Vérifié FREQ RADIO-COM Sélectionnées FREQ RADIO-NAV Sélectionnées ROUTES O.B.S Affichées CODE TRANSPONDEUR Affiché BRIEFING DECO & DEPART Effectués Check-list « AVANT ALIGNEMENT » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 4/18 |
| --- | --- | --- |
| AVANT DECOLLAGE PHARE Marche STROBES - ROTATING Marche CONSERVATEUR DE CAP Cap de la piste COMPAS Comparé CHRONO H déco notée 1ère HEA affichée TRANSPONDEUR Marche, ALT Check-list « AVANT DECOLLAGE » terminée. DECOLLAGE REGIME 2200 tr/min BADIN TOP+ 10 sec :ACTIF Tableau alarmes Pas d’alarme Vr 90 km/h ou 48 kt MONTEE INITIALE 120 km/h ou 65 kt APRES DECOLLAGE 300 ft AAL VOLETS Rentrés ACCELERATION 140/160 km/h ou 76/87 kt POMPE ELECTRIQUE Coupée PRESSION ESSENCE Vérifiée MOTEUR Puissance MAX INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert PHARE Coupé Check-list « APRES DECOLLAGE » terminée. MONTEE CALAGES ALTIS Vérifiés, comparés PUISSANCE MOTEUR MAX INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CHARGE ALTERNATEUR Normale DEPRESSION GYROS Normale Check-list « MONTEE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 5/18 |
| --- | --- | --- |
| DEBUT DE CROISIERE MOTEUR 2450 tr/min INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert MELANGE Réglé COMPENSATEURS Réglés CALAGE ALTIS Vérifié CONSERVATEUR DE CAP Vérifié ou recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale RESERVOIR ESSENCE Ouvert BILAN ESSENCE Effectué RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « DEBUT DE CROSIERE » terminée. EN ROUTE INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CONSERVATEUR DE CAP Recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale BILAN ESSENCE Effectué TEMP. EXTERIEURE Vérifiée RECHAUFFAGE PITOT A la demande RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « EN ROUTE » terminée. DESCENTE MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBU. Comme nécessaire CALAGE ALTIMETRE Vérifié CONSERVATEUR DE CAP Recalé RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées BRIEFING ARRIVEE Effectué Check-list « DESCENTE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 6/18 |
| --- | --- | --- |
| APPROCHE INITIALE CALAGE ALTIS Vérifiés RADIO NAV Approche finale Check-list « APPROCHE INITIALE » terminée. APPROCHE - ATTENTE MOTEUR Réglé RECHAUFFAGE CARBURATEUR Chaud POMPE ELECTRIQUE Marche PHARE Marche VOLETS 10° ESSENCE Vérifiée HARNAIS Serrés, bloqués Check-list « APPROCHE - ATTENTE » terminée. FINALE VOLETS 30° ou 10° VITESSE FINALE Annoncée VENT TRAVERSIER Vérifié Check-list « FINALE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List NORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 7/18 |
| --- | --- | --- |
| APRES ATTERRISSAGE POMPE ELECTRIQUE Coupée RECHAUFFAGE CARBURATEUR Froid PHARE Coupé VOLETS Rentrés COMPENSATEURS Au neutre TRANSPONDEUR STBY Check-list « APRES ATTERRISSAGE » terminée. ARRET MOTEUR Message de cloture AVIONIQUE Coupée ALTERNATEUR Coupé MELANGE Etouffoir MANETTE DES GAZ Ralenti MAGNETOS Coupées CLEFS Retirées BATTERIE Coupée VOLETS Sortis HEURE BLOC ARRIVEE Notée HORAMETRE Noté Check-list « AU PARKING » terminée. |

|  | DR 400/120 PREAFFICHAGES | 04/07/05 Ed. 4.0 8/18 |
| --- | --- | --- |
| PRE-AFFICHAGES IAS Vts RPM MIXT Rotation 100 10° Max Riche Montée initiale 140 10° Max Riche Montée pente max(Vx) 120 0° Max Riche Montée vario max(Vy) 140 0° Max Riche Montée normale 150 0° Max Riche Croisière normale 190 0° 2500 Réglé* Croisière maxi 190 0° 2500 Réglé* Descente VNO 250 0° 2600 Riche Descente croisière 190 0° 2200 Riche Attente lisse 150 0° 2000 Riche Approche palier 140 10° 2100 Riche Approche descente 140 10° 1800 Riche Finale 1,3 Vs 125 20° 1600 Riche Finale 1,3 Vs0 110 30° 1700 Riche * : En dessous de 3000 ft régler le mélange plein riche. Vitesse optimum de plané 135 km/h RAPPELS Vs0 83 km/ht Vs 94 km/ht 1,3 Vs 123 km/h 1,3 Vs0 108 km/h 1,45 Vs 136 km/h 1,45 Vs1 120 km/h |

|  | DR 400/120 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 4.0 9/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE MOTEUR EN VOL VITESSE 120 km/h SELECTEUR RESERVOIR Le PLUS PLEIN POMPE ELECTRIQUE Marche MIXTURE Plein Riche MANETTE DES GAZ Ouvert 2,5 cm Rechauffage CARBU OUVERT MAGNETOS Les deux ( Le moteur redémarre. ( Le moteur ne redémarre pas. VITESSE 135 Km/h ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». Check-list « PANNE MOTEUR » terminée. PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE VITESSE 135 Km/h ( Le moteur ne redémarre pas. CAP QFU ± 30° MIXTURE Etouffoir SELECTEUR RESERVOIR Fermé ATC Alerté Volets Selon nécessité Alternateur Coupé Batterie Coupé Magnétos Coupé VERRIERE Déverrouillée avant impact Check-list « PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE » terminée. |

|  | DR 400/1202 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 4.0 10/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU MOTEUR AU SOL DEMARREUR 20s max Si le moteur démarre : COMMANDE DE PUISSANCE 1800 tr/min MIXTURE Etouffoir Si le moteur ne démarre pas : COMMANDE DE PUISSANCE Plein ouvert MIXTURE Etouffoir DEMARREUR OFF BATTERIE Coupé MAGNETOS Coupé ROBINET CARBURANT Coupé FLAMMES Etouffées ( Evacuer au plus tôt les passagers. ( Eteindre le feu par tous les moyens possible. Check-list « FEU MOTEUR AU SOL » terminée. FEU MOTEUR EN VOL MIXTURE Etouffoir SELECTEUR RESERVOIR Fermé POMPE ELECTRIQUE Coupée CHAUFFAGE CABINE Coupé AERATEURS fermés AFFICHER PLEIN GAZ Après l’arrêt moteur MAGNETOS Coupé ATC Alerté ALTERNATEUR Coupé BATTERIE Coupé VITESSE > 135 km/h ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » ( Ne pas tenter un redémarrage du moteur. Check-list « FEU MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 4.0 11/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU ELECTRIQUE BATTERIE Coupé ALTERNATEUR Coupé EQUIPEMENTS ELECTRIQUES Coupé AERATEURS Ouverts ( Si l’incendie semble maîtrisé. BATTERIE Marche ALTERNATEUR ON DISJONCTEURS Identifiés INTER. RADIO & ELEC. ON, un à un AERATEURS, VENTILATION Ouverts ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » Check-list « FEU ELECTRIQUE » terminée. FEU / FUMEES CABINE INTERRUPTEUR GENERAL Coupé CHAUFFAGE CABINE & AERATEURS Fermés ( Procéder à un atterrissage au plus tôt. Check-list « FEU / FUMEES CABINE » terminée. FEU / FUMEES VOILURE FEUX DE NAVIGATION Coupés FEUX A ECLATS Coupé ( Effectuer une glissade pour empêcher les flammes d’atteindre le réservoir et la cabine. ( Procéder à un atterrissage au plus tôt volets rentrés. Check-list « FEU / FUMEES VOILURE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 4.0 12/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE D’ALTERNATEUR Indication de charge excessive : ALTERNATEUR Coupé BREAKER ALTERNATEUR Désenclenché EQUIP. ELEC. NON ESSENTIELS Coupés ( Atterrir dès que possible. Voyant d’alarme de sous tension allumé : RADIOS Coupées INTERRUPTEUR GENERAL Coupé BREAKER ALTERNATEUR Enclenché VOYANT ALARME SOUS TENSION Eteint RADIOS ON ( Le voyant d’alarme de sous tension se rallume. ALTERNATEUR Coupé EQUIP. ELEC. Coupé ( Atterrir dès que possible. Check-list « PANNE D’ALTERNATEUR » terminée. VIBRATIONS MOTEUR MIXTURE Plein riche POMPE ELECTRIQUE MARCHE JAUGES RESERVOIRS Vérifiés MAGNETOS 1 ou 2 Si aucune amélioration en sélectionnant la magnéto 1 ou 2, revenir sur 1 + 2. ( Les vibrations continuent. RPM 2200 tr/min maxi. ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « VIBRATIONS MOTEUR » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List URGENCE | 04/07/05 Ed. 4.0 13/18 |
| --- | --- | --- |
| ATTERRISSAGE FORCE RECONNAISSANCE TERRAIN 120 km/h (volets 10°) CEINTURES / HARNAIS Serrés MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché BALISE DE DETRESSE ON INTER. EQUIP. ELECTRO. Coupé VITESSE 110 km/h (volets 30°) BATTERIE Coupée PORTE CABINE Déverrouillée MIXTURE Etouffoir ROBINET CARBURANT Fermé MAGNETOS Coupées ( Atterrir en position légèrement queue basse et ensuite freiner énergiquement. Check-list « ATTERRISSAGE FORCE » terminée. AMERRISSAGE FORCE MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché OBJETS LOURDS Arrimés ou jetés APPROCHE Vw fort, mer houleuse : dans le vent Vw faible, forte houle : // aux lames VITESSE avec moteur : 120 km/h Sans moteur : 135 km/h Vts 0° 130 km/h Vts 10° PORTE CABINE Déverrouillée VISAGE Protégé Une fois l’amerrissage effectué : EVACUATION Ordonnée GILETS DE SAUVETAGE Gonflés Check-list « AMERRISSAGE FORCE » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 14/18 |
| --- | --- | --- |
| ARRET MOTEUR VOLONTAIRE VITESSE 135 km/h ALTERNATEUR Coupé MIXTURE Etouffoir ( Lorsque le moteur est arrêté SELECTEUR RESERVOIR Fermé Check-list « ARRET MOTEUR VOLONTAIRE » terminée. RALLUMAGE MOTEUR EN VOL VITESSE 135 km/h RESERVOIR ESSENCE AV COMMANDE DE GAZ Plein gaz MIXTURE Plein riche ( Mise en route en moulinet VITESSE Vers 140 Km/h Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR ON ( Mise en route au démarreur DEMARREUR 20s max Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR ON Check-list « RALLUMAGE MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 15/18 |
| --- | --- | --- |
| BAISSE DE PRESSION D’HUILE (Température d’huile « dans le rouge » TEMPERATURE D’HUILE Dans le rouge PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». (Température d’huile élevée TEMPERATURE D’HUILE Elevée PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. ( Une baisse de pression d’huile se doit d’être confirmée par une augmentation de la température d’huile. Sinon, il s’agit d’une panne d’indication. Check-list « BAISSE DE PRESSION D’HUILE » terminée. GIVRAGE MOTEUR REGIME MOTEUR En diminution RECHAUFFAGE CARBURATEUR ON ( Si le givrage persiste, procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « GIVRAGE MOTEUR » terminée. SURCHAUFFE MOTEUR PRESSION D’HUILE Vérifiée/surveillée ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « SURCHAUFFE MOTEUR » terminée. |

|  | DR 400/120 Check-List ANORMALE | 04/07/05 Ed. 4.0 16/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE D’ANEMOMETRE ( L’anémomètre indique toujours une valeur erronée : REGIME MOTEUR Pré-affichages + 100 tr/min ( Se présenter par un tour de piste standard à 1000 ft. Check-list « PANNE D’ANEMOMETRE » terminée. |

|  | DR 400/120 LIMITATIONS | 04/07/05 Ed. 4.0 17/18 |
| --- | --- | --- |
| MASSE MAXI. AU ROULAGE 900 Kg MASSE MAXI. AU DECOLLAGE 900 Kg MASSE MAXI. A L’ATTERRISSAGE 900 Kg MASSE MAXI. EN SOUTE 40 Kg EQUIPAGE MINIMUM 1 NBR MAXI D’OCCUPANTS 4 VITESSES Vs0 83 km/h Vs 94 km/h VFE 170 km/h VA 215 km/h VNO 260 km/h VNE 308 km/h VITESSES DE DECROCHAGE Puissance réduite – Masse : 1043 kg Inclinaison Vs Vs0 0° 94 Km/h 83 Km/h 30° 101 Km/h 89 Km/h 60° 133 Km/h 117 Km/h LIMITES DE VENT VENT TRAVERSIER 22 kts FACTEURS DE CHARGE Volets rentrés +3,8 g à -1,9 g Volets sortis +2,0 à +0 g |

|  | DR 400/120 LIMITATIONS | 04/07/05 Ed. 4.0 18/18 |
| --- | --- | --- |
| LIMITATIONS PROPULSEUR MOTEUR REGIME MINI. 700 tr/min REGIME MAXI. 2800 tr/min REGIME NORMAL. 2500 tr/min T° MAXI CYLINDRES. 260°C HUILE CAPACITE MINI. 1,9 L CAPACITE MAXI. 5,67 L TEMPERATURE MAXI. 118°C PRESSION MINI. 1,75 bar PRESSION MAXI. 6,3 bar PRESSION NORMALE. 4,5 à 6,3 bar ESSENCE PRESSION MINI. 0,035 bar CAPACITE MAXI.. 130 L DEMARREUR UTILISATION CONTINUE 20 s maxi ENTRE 2 SEQUENCES 2 min |