Aéroclub De Haguenau CHECK-LIST DR 400/180 F-GFXG CHECK-LIST NORMALE : PAGES VERTES CHECK-LIST URGENCE : PAGES ROUGES CHECK-LIST ANORMALE : PAGES JAUNES LIMITATIONS : PAGES BLANCHES PRE-AFFICHAGES : PAGES BLANCHES Edition 1.0 du 10/04/05

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 1/18 |
| --- | --- | --- |
| Visite Pré Vol Interrupteur général............................................Marche Jauges à essence ................................................Vérifiés Interrupteur général................................................Arrêt Contacts magnétos .............................................Coupés Robinet sélecteur essence.....................................Ouvert Correcteur altimétrique ............................................Tiré Volets ....................................................................Sortis Purges.............................................................Effectuées Mise à l’air libre réservoirs................................Vérifiée Bouchons réservoir.............................................Vérifiés Essence ..............................................................Vérifiés Propreté prises d’air statiques .......................... Vérifiée (Une sur chaque côté du fuselage) Etat des empennages ...........................................Vérifié Tab (charnières Libres)........................................Vérifié Charnières de la direction ................................Vérifiées Etat des volets .....................................................Vérifié Charnières volets ............................................Vérifiées (S'assurer qu’en position Fermée, les volets sont en appui sur les cales) Charnières d’ailerons ......................................Vérifiées Cordes d’amarrage ..........................................Enlevées Fourche de manoeuvre .....................................Enlevée Etat des atterrisseurs principaux..........................Vérifié Gonflage des pneus du train principal ..............Vérifiée Etat de l’atterrisseur avant...................................Vérifié Gonflage du pneu de l’atterrisseur avant...........Vérifiée Etat carènes de roue ..........................................Vérifiée Propreté verrière ................................................Vérifiée Niveau d’huile ....................................................Vérifié (Ne pas voler avec moins de 3,8 L , repère 4 sur la jauge) Trappe de visite d’huile ................Fermée et verrouillée (Faire le plein d’essence et d’huile pour un vol prolongé). Etat de l’hélice ...................................................Vérifié Cône d’hélice et déflecteurs .............................Vérifiés Entrée d’air prise dynamique propre Fixation échappements ....................................Vérifiée Filtre décanteur ....................................................Purgé Fixation capot moteur .....Vérifiée (dzus en ligne de vol) Bouts de pales d’hélice .....................................Vérifiés Présence des portes de visite ............................Vérifiée Entoilage(rayures et déchirures)........................Vérifié Hélice .....................................Brassée par temps froid Manche .......................................................Non bloqué Check-list « VISITE PRE VOL » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 1/18 |
| --- | --- | --- |
| PREPARATION POSTE MAGNETOS Arrêt SIEGES Réglés et verrouillés CEINTURES ATTACHEES Attachées FREIN DE PARC Comme nécessaire RESERVOIR ESSENCE ouvert RADIO COM / NAV Arrêt TRANSPONDEUR Arrêt DISJONCTEURS Enfoncés CHRONO Remonté, à l’heure HORAMETRE Noté DOCUMENTS AVION A bord, à jour MICRO & CASQUE SECOURS A bord LAMPE DE POCHE SECOURS(si vol de nuit) Vérifiée CABINE Rangée Check-list « PREPARATION POSTE » terminée. AVANT MISE EN ROUTE VERRIERE Fermée VOLETS Rentrés RESERVOIR ESSENCE Ouvert MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBURATEUR Poussé BATTERIE Marche ALTERNATEUR Coupé AVIONIQUE Coupé ANTICOLLISION Marche POMPE ELECTRIQUE Marche (pression vérifiée) INJECTIONS 2 à froid MANETTE DES GAZ 1 cm ENVIRONNEMENT Dégagé SECURITE Pieds sur les freins Check-list « AVANT MISE EN ROUTE » terminée |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 2/18 |
| --- | --- | --- |
| MISE EN ROUTE Démarrage Start APRES MISE EN ROUTE REGIME 1000 à 1200 tr/min PRESSION D’HUILE Correcte POMPE ELECTRIQUE Coupée ALTERNATEUR Marche (charge normale) AVIONIQUE Marche RADIO COM FREQUENCES Affichées RADIO NAV FREQUENCES Affichées OBS/HSI Routes affichées TRANSPONDEUR Prêt, testé CODE Affiché DEPRESSION GYROS Normale MAQUETTE HORIZON Dégrossie CONSERVATEUR DE CAP Dégrossi VERRIERE Fermée Check-list « APRES MISE EN ROUTE » terminée. ROULAGE HEURE BLOC Notée FREINS Essayés INSTRUMENTS GYROS Vérifiés Check-list « ROULAGE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 3/18 |
| --- | --- | --- |
| ESSAIS MOTEUR FREINS Bloqués et pieds sur les freins VERRIERE Fermée et verrouillée MANCHE Secteur arrière TEMPERATURE HUILE Vérifiée > 40°mini REGIME MOTEUR 1800 tr/min MAGNETOS 1 et 2 Testées RECHAUFFAGE CARBURATEUR Testé REGIME MOTEUR 1000 tr/min ESSAI COUPURE Effectué RALENTI MOTEUR Vérifié REGIME MOTEUR 1200 tr/min Check-list « Essais moteur » terminée. AVANT ALIGNEMENT COMMANDES Libres, bon sens VERRIERE Fermée et verrouillées COMPENSATEURS Réglés VOLETS DE COURBURE essayés puis 10° MAGNETOS Les 2 BATTERIE Marche ALTERNATEUR Marche CHARGE ALTERNATEUR Positive DEPRESSION GYROS Normale POMPE ELECTRIQUE Marche PRESSION ESSENCE Vérifiée RESERVOIR ESSENCE le plus plein AUTONOMIE Annoncée SERRAGE MANETTE DE GAZ Ajusté MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBURATEUR Froid TOUS DISJONCTEURS Enclenchés INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CALAGE ALTIMETRE Vérifié FREQ RADIO-COM Sélectionnées FREQ RADIO-NAV Sélectionnées ROUTES O.B.S Affichées CODE TRANSPONDEUR Affiché BRIEFING DECO & DEPART Effectués Check-list « AVANT ALIGNEMENT » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 4/18 |
| --- | --- | --- |
| AVANT DECOLLAGE PHARE Marche STROBES - ROTATING Marche CONSERVATEUR DE CAP Cap de la piste COMPAS Comparé CHRONO H déco notée 1ère HEA affichée TRANSPONDEUR Marche, ALT Check-list « AVANT DECOLLAGE » terminée. DECOLLAGE REGIME >2200 tr/min BADIN TOP+ 10 sec :ACTIF Vr 100 km/h ou 54 kt MONTEE INITIALE 130 km/h ou 70 kt APRES DECOLLAGE 300 ft AAL VOLETS Rentrés ACCELERATION 160/170 km/h ou 86/92 kt POMPE ELECTRIQUE Coupée PRESSION ESSENCE Vérifiée MOTEUR Réglé INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert PHARE Coupé Check-list « APRES DECOLLAGE » terminée. MONTEE CALAGES ALTIS Vérifiés, comparés PUISSANCE MOTEUR Ajustée INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CHARGE ALTERNATEUR Normale DEPRESSION GYROS Normale TEMPERATURE EXTERIEURE Vérifiée Check-list « MONTEE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 5/18 |
| --- | --- | --- |
| DEBUT DE CROISIERE MOTEUR <2600 tr/min INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert MELANGE Réglé COMPENSATEURS Réglés CALAGE ALTIS Vérifié CONSERVATEUR DE CAP Vérifié ou recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale RESERVOIR ESSENCE à la demande BILAN ESSENCE Effectué RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « DEBUT DE CROSIERE » terminée. EN ROUTE INSTRUMENTS MOTEUR Dans le vert CONSERVATEUR DE CAP Recalé DEPRESSION GYROS Normale CHARGE ALTERNATEUR Normale BILAN ESSENCE Effectué TEMP. EXTERIEURE Vérifiée RECHAUFFAGE PITOT A la demande RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées Check-list « EN ROUTE » terminée. DESCENTE MELANGE Riche RECHAUFFAGE CARBU. Comme nécessaire CALAGE ALTIMETRE Vérifié CONSERVATEUR DE CAP Recalé RADIO-COM / RADIO-NAV Actualisées BRIEFING ARRIVEE Effectué Check-list « DESCENTE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 6/18 |
| --- | --- | --- |
| APPROCHE INITIALE CALAGE ALTIS Vérifiés, comparés INDEX ALTIMETRIQUE Réglé RADIO NAV Approche finale Check-list « APPROCHE INITIALE » terminée. APPROCHE - ATTENTE FREINS Testés MOTEUR Réglé RECHAUFFAGE CARBURATEUR Chaud POMPE ELECTRIQUE Marche PHARE Marche VOLETS 10° ESSENCE Vérifiée HARNAIS Serrés, bloqués Check-list « APPROCHE - ATTENTE » terminée. FINALE VOLETS 30° ou 20° ou 10° VITESSE FINALE Annoncée VENT TRAVERSIER Vérifié Check-list « FINALE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List NORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 7/18 |
| --- | --- | --- |
| APRES ATTERRISSAGE RECHAUFFAGE CARBURATEUR Froid POMPE ELECTRIQUE Coupée PHARE Coupé VOLETS Rentrés COMPENSATEURS Au neutre TRANSPONDEUR STBY Check-list « APRES ATTERRISSAGE » terminée. ARRET MOTEUR Message de cloture AVIONIQUE Coupée ALTERNATEUR Coupé REGIME MOTEUR 1200 tr/min ESSAI COUPURE Effectué MELANGE Etouffoir MANETTE DES GAZ Ralenti MAGNETOS Coupées CLEFS Retirées BATTERIE Coupée VOLETS Sortis HEURE BLOC ARRIVEE Notée HORAMETRE Noté Check-list « AU PARKING » terminée. |

|  | DR 400/180 PREAFFICHAGES | 19/04/05 Ed. 1.0 8/18 |
| --- | --- | --- |
| PRE-AFFICHAGES IAS(km/h) Vts RPM MIXT Rotation 100 15° Max Riche Montée initiale 130 15° Max Riche Montée pente max(Vx) 120 0° Max Riche Montée vario max(Vy) 170 0° Max Riche Montée normale 170 0° Max Riche Croisière normale 250 0° 2500 Réglé* Croisière maxi 278 0° 2500 Réglé* Descente VNO 250 0° 2600 Riche Descente croisière 250 0° 2200 Riche Attente lisse 155 0° 2000 Riche Approche palier 140 15° 2100 Riche Approche descente 140 15° 1800 Riche Finale 1,3 Vs 137 60° 1600 Riche Finale 1,3 Vs0 125 60° 1700 Riche * : En dessous de 3000 ft régler le mélange plein riche. Vitesse optimum de plané 150 km/h RAPPELS Vérifier le tableau Vs0 95 km/h Vs 105 km/h Vs1 99 km/h 1,3 Vs 137 km/h 1,3 Vs1 129 km/h 1,3 Vs0 124 km/h 1,45 Vs 152 km/h 1,45 Vs1 144 km/h |

|  | DR 400/180 Check-List URGENCE | 19/04/05 Ed. 1.0 9/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE MOTEUR EN VOL VITESSE 150 km/h SELECTEUR RESERVOIR Le PLUS PLEIN POMPE ELECTRIQUE Marche MIXTURE Plein Riche MANETTE DES GAZ Ouvert 2,5 cm Rechauffage CARBU OUVERT MAGNETOS Les deux ( Le moteur redémarre. ( Le moteur ne redémarre pas. VITESSE 150 Km/h ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». Check-list « PANNE MOTEUR » terminée. PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE VITESSE 150 Km/h ( Le moteur ne redémarre pas. CAP QFU ± 30° MIXTURE Etouffoir SELECTEUR RESERVOIR Fermé ATC Alerté Volets Selon nécessité Alternateur Coupé Batterie Coupé Magnétos Coupé VERRIERE Déverrouillée avant impact Check-list « PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE » terminée. |

|  | DR 400/1802 Check-List URGENCE | 19/04/05 Ed. 1.0 10/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU MOTEUR AU SOL DEMARREUR 20s max Si le moteur démarre : COMMANDE DE PUISSANCE 1800 tr/min MIXTURE Etouffoir Si le moteur ne démarre pas : COMMANDE DE PUISSANCE Plein ouvert MIXTURE Etouffoir DEMARREUR OFF BATTERIE Coupé MAGNETOS Coupé ROBINET CARBURANT Coupé FLAMMES Etouffées ( Evacuer au plus tôt les passagers. ( Eteindre le feu par tous les moyens possible. Check-list « FEU MOTEUR AU SOL » terminée. FEU MOTEUR EN VOL SELECTEUR RESERVOIR Fermé MANETTE DES GAZ Plein gaz MAGNETOS Coupées POMPE ELECTRIQUE Coupée CHAUFFAGE CABINE Coupé AERATEURS fermés Après l’arrêt moteur ATC Alerté ALTERNATEUR Coupé BATTERIE Coupé VITESSE > 150 km/h ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » ( Ne pas tenter un redémarrage du moteur. Check-list « FEU MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List URGENCE | 19/04/05 Ed. 1.0 11/18 |
| --- | --- | --- |
| FEU ELECTRIQUE BATTERIE Coupé ALTERNATEUR Coupé EQUIPEMENTS ELECTRIQUES Coupé AERATEURS Ouverts ( Si l’incendie semble maîtrisé. BATTERIE Marche ALTERNATEUR ON DISJONCTEURS Identifiés INTER. RADIO & ELEC. ON, un à un AERATEURS, VENTILATION Ouverts ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE » Check-list « FEU ELECTRIQUE » terminée. FEU / FUMEES CABINE INTERRUPTEUR GENERAL Coupé CHAUFFAGE CABINE & AERATEURS Fermés ( Procéder à un atterrissage au plus tôt. Check-list « FEU / FUMEES CABINE » terminée. FEU / FUMEES VOILURE FEUX DE NAVIGATION Coupés FEUX A ECLATS Coupé ( Effectuer une glissade pour empêcher les flammes d’atteindre le réservoir et la cabine. ( Procéder à un atterrissage au plus tôt volets rentrés. Check-list « FEU / FUMEES VOILURE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List URGENCE | 19/04/05 Ed. 1.0 12/18 |
| --- | --- | --- |
| PANNE D’ALTERNATEUR ALTERNATEUR Coupé BREAKER ALTERNATEUR Désenclenché EQUIP. ELEC. NON ESSENTIELS Coupés ( Atterrir dès que possible. Check-list « PANNE D’ALTERNATEUR » terminée. VIBRATIONS MOTEUR MIXTURE Plein riche POMPE ELECTRIQUE MARCHE JAUGES RESERVOIRS Vérifiés MAGNETOS 1 ou 2 Si aucune amélioration en sélectionnant la magnéto 1 ou 2, revenir sur 1 + 2. ( Les vibrations continuent. ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « VIBRATIONS MOTEUR » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List URGENCE | 19/04/05 Ed. 1.0 13/18 |
| --- | --- | --- |
| ATTERRISSAGE FORCE RECONNAISSANCE TERRAIN 150 km/h (volets 15°) CEINTURES / HARNAIS Serrés MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché BALISE DE DETRESSE ON INTER. EQUIP. ELECTRO. Coupé VITESSE 130 km/h (volets 60°) BATTERIE Coupée VERRIERE Déverrouillée MIXTURE Etouffoir ROBINET CARBURANT Fermé MAGNETOS Coupées ( Atterrir en position légèrement queue basse et ensuite freiner énergiquement. Check-list « ATTERRISSAGE FORCE » terminée. AMERRISSAGE FORCE MESSAGE MAYDAY Transmis TRANSPONDEUR 7700 affiché OBJETS LOURDS Arrimés ou jetés APPROCHE Vw fort, mer houleuse : dans le vent Vw faible, forte houle : // aux lames VITESSE avec moteur : 150 km/h Sans moteur : 150 km/h Vts 0° 130 km/h Vts 15° PORTE CABINE Déverrouillée VISAGE Protégé Une fois l’amerrissage effectué : EVACUATION Ordonnée GILETS DE SAUVETAGE Gonflés Check-list « AMERRISSAGE FORCE » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List ANORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 14/18 |
| --- | --- | --- |
| ARRET MOTEUR VOLONTAIRE VITESSE 150 km/h ALTERNATEUR Coupé MIXTURE Etouffoir ( Lorsque le moteur est arrêté SELECTEUR RESERVOIR Fermé Check-list « ARRET MOTEUR VOLONTAIRE » terminée. RALLUMAGE MOTEUR EN VOL VITESSE 150 km/h RESERVOIR ESSENCE AV COMMANDE DE GAZ Plein gaz MIXTURE Plein riche ( Mise en route en moulinet VITESSE Vers 150 Km/h Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR ON ( Mise en route au démarreur DEMARREUR 20s max Dès que le moteur a démarré : COMMANDE DE GAZ Ajustée ALTERNATEUR ON Check-list « RALLUMAGE MOTEUR EN VOL » terminée. |

|  | DR 400/180 Check-List ANORMALE | 19/04/05 Ed. 1.0 15/18 |
| --- | --- | --- |
| BAISSE DE PRESSION D’HUILE (Température d’huile « dans le rouge » TEMPERATURE D’HUILE Dans le rouge PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( « ATTERRISSAGE / AMERRISSAGE FORCE ». (Température d’huile élevée TEMPERATURE D’HUILE Elevée PRESSION D’HUILE Faible, dans le rouge ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. ( Une baisse de pression d’huile se doit d’être confirmée par une augmentation de la température d’huile. Sinon, il s’agit d’une panne d’indication. Check-list « BAISSE DE PRESSION D’HUILE » terminée. GIVRAGE MOTEUR REGIME MOTEUR En diminution RECHAUFFAGE CARBURATEUR ON ( Si le givrage persiste, procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « GIVRAGE MOTEUR » terminée. SURCHAUFFE MOTEUR PRESSION D’HUILE Vérifiée/surveillée ( Procéder un atterrissage (complet) au plus tôt. Check-list « SURCHAUFFE MOTEUR » terminée. |

|  | DR 400/180 LIMITATIONS | 19/04/05 Ed. 1.0 17/18 |
| --- | --- | --- |
| MASSE MAXI. AU ROULAGE 1100 Kg MASSE MAXI. AU DECOLLAGE 1100 Kg MASSE MAXI. A L’ATTERRISSAGE 1045 Kg MASSE MAXI. EN SOUTE 60 Kg EQUIPAGE MINIMUM 1 NBR MAXI D’OCCUPANTS 4 VITESSES Vs0 83 km/h Vs 95 km/h VFE 170 km/h VA 215 km/h VNO 260 km/h VNE 308 km/h VITESSES DE DECROCHAGE Puissance réduite – Masse : 1100 kg Inclinaison Vs Vs0 0° 105 Km/h 95 Km/h 30° 113 Km/h 102 Km/h 60° 148 Km/h 134 Km/h LIMITES DE VENT VENT TRAVERSIER 22 kts FACTEURS DE CHARGE Volets rentrés +3,8 g à -1,9 g Volets sortis +2,0 à +0 g |

|  | DR 400/180 LIMITATIONS | 19/04/05 Ed. 1.0 18/18 |
| --- | --- | --- |
| LIMITATIONS PROPULSEUR MOTEUR REGIME MINI. 700 tr/min REGIME MAXI. 2700 tr/min REGIME NORMAL. 2600 tr/min T° MAXI CYLINDRES. 260°C HUILE CAPACITE MINI. 3,8 L CAPACITE MAXI. 7,6 L TEMPERATURE MAXI. 118°C PRESSION MINI. 1,75 bar PRESSION MAXI. 6,3 bar PRESSION NORMALE. 4,2 à 6,3 bar ESSENCE PRESSION MINI. 0,035 bar PRESSION MAXI. 0,420 bar CAPACITE MAXI.. 190 L DEMARREUR UTILISATION CONTINUE 20 s maxi ENTRE 2 SEQUENCES 2 min |